## Slide 1
电磁场与电磁波

## Slide 2
物理量的分析方法/ Analysis
01
02
03
04
物理量与场及其形象化表示
标量场分析
矢量场分析
物理量分析的数理基础
Notes: 大家好！我们知道，在认知自然的过程中，人们会面对各类多种多样的物理量，如温度、高度、作用力、能量等等。而我们课程所涉及的电荷、电流、电场、磁场等是我们关心的主要物理量。前序课程我们讲到了关于物理量、物理量的场、函数，及其形象化表达方式相关的知识。以此为基础，今天我们要讲授物理量在空间分布变化的分析方法的有关知识。相应知识的知识点类别包括：标题场分析，矢量场分析，物理量分析的数理基础。

## Slide 3
02
标量场分析
Notes: 破题：要了解这个标量将对应什么知识内容学习，我们首先就需要明白“分析”两字的含义和针对性。“分析”应该围绕被分析对象的“变化”而展开。由此可知，该标题对应的内容应该是针对标量类型的物理量在空间分布所形成的场，场在空间分布而变化，展开分析。通过分析我们想认知标量场的特点、特性和规律等。

## Slide 4
1
方向导数
2
梯度
主要知识点

## Slide 5
等高线
    标量场——等值线（面）
等温线

## Slide 6
一、方向导数
数学表示：
M
方向导数的概念
M0
物理意义：
—— u(M0)沿 方向增加；
特点：方向性导数既与点M0有关，也与
方向 有关。
定义：空间任意 处的标量场 ，沿方向离开单位距离所产生的变化率，称为该标量场于 处沿 方向的方向导数。
—— u(M0)沿 方向减小；
—— u(M0)沿 方向不变。

## Slide 7
方向导数的计算
根据数学中关于多元复合函数的导数运算法则，在直角坐标系中：
—— 的方向余弦
式中：
方向导数能反映相应位置处标量场沿任意方向变化率的情况！

## Slide 8
一定位置处，最大的方向导数
在何方向？
其值多少？
?
M
M0

## Slide 9
1
方向导数
2
梯度
主要知识点

## Slide 10
二、梯度（gradient，陡度）
数学表达：
用缩写英文简写为 ，
即，
式中： 为标量场 最大变化方向上的单位矢量
梯度定义： 处标量场的最大变化率及其相应方向所构成的矢量

## Slide 11
直角坐标系下 方向的方向导数为：
哈密顿算符
梯度的计算（思路：从任意的方向导数中寻其最大）
式中：
若令，
则：
因此，任意 方向的方向导数是 在该方向的投影！

## Slide 12
圆柱坐标系
球坐标系
直角坐标系
不同坐标系中的梯度计算式：

## Slide 13
性质：
  标量场的梯度是矢量场，其大小表示空间相应位置的最大变化率，方向表示其最大变化方向；
  某处的梯度方向垂直于该处的等值面；
  标量场在某个方向上的方向导数，是梯度在该方向上的投影。

## Slide 14
梯度的基本运算关系

## Slide 15
解： (1)由梯度计算公式，可求得P点的梯度为
【例题巩固】已知描述一空间标量场的标量函数为 (x,y,z) = x2＋y2－z 。求：(1) 该函数 在点P(1,1,1)处的梯度；
(2) 求 在P点沿单位矢量方向 的方向导数。

## Slide 16
(2) 由方向导数与梯度之间的关系式可知，沿el方向的方向导数为
P点方向导数
结论：梯度 描述了P点处标量函数 的最大变化率，即最大的方向导数。

## Slide 17
方向导数
梯度
总 结：标量场分析 ──方向导数与梯度
标量场沿某方向的空间变化率
最大方向导数及其方向
梯度的能力：
标量场的空间变化可以通过其各处的梯度矢量全面回答！

## Slide 18
如何建立对矢量场的
分析能力？
思 考：
?

## Slide 19
物理量的分析方法/ Analysis
01
02
03
04
物理量与场及其形象化表示
标量场分析
矢量场分析
物理量分析的数理基础
Notes: 大家好！我们知道，在认知自然的过程中，人们会面对各类多种多样的物理量，如温度、高度、作用力、能量等等。而我们课程所涉及的电荷、电流、电场、磁场等是我们关心的主要物理量。前序课程我们讲到了关于物理量、物理量的场、函数，及其形象化表达方式相关的知识。以此为基础，今天我们要讲授物理量在空间分布变化的分析方法的有关知识。相应知识的知识点类别包括：标题场分析，矢量场分析，物理量分析的数理基础。

## Slide 20
谢谢倾听！