## Slide 1
电磁场与电磁波

## Slide 2
物理量的分析方法/ Analysis
01
02
03
04
物理量与场及其形象化表示
标量场分析
矢量场分析
物理量分析的数学基础

## Slide 3
03
矢量场分析——矢量场的分类及其场
与源的因果关系

## Slide 4
主要知识点
矢量场的分类
散度定理
1
矢量场的分类
2
矢量场与源的因果关系

## Slide 5
一、矢量场的分类
无散场
无散无旋场
无旋场
有散有旋场
Notes: 通过对自然界存在的各种矢量场的观察得知，矢量场可以发散状或涡旋状分布于空间中，也可以两者叠加组合的形式分布于空间中。矢量场的空间分布变化和类型，由其发散场和涡旋场源强类型和分布决定。由此，根据矢量场空间中的源强类型和分布，可将矢量场分为四种类型，分别为：无旋场，即场分布空间内不存在旋度源，而仅可存在散度源；无散场，即场分布空间内不存在散度源，而仅可存在旋度源；有散有旋场，即场分布空间内即存在散度源也存在旋度源；无散无旋场，即场分布空间内无场源存在。需要注意的是无散无旋场，并不一定是场域空间中没有场分布，而是可以存在非零场分布，只是其场源位于所关心的场空间以外区域，或场空间的包围面上。

## Slide 6
  特性：无旋场无旋！即场空间无旋度源，矢量场呈发散状分布，其各
  处的旋度为零。
  数学表达：
无旋场的标量位函数
无旋场
Notes: 分析方法：由无旋场特性及其数学表达可知，无旋场分析问题可转化为标量场分析问题。首先通过引入标量场并对其进行分析，进而对该标量场求梯度完成相应无旋场的分析。所引入的标量场也称为该无旋场的标量位函数。

## Slide 7
无散场
  特性：无散场无散！即场空间无散度源，矢量场呈涡旋状分布，其各
  处散度为零。
  数学表达：
无散场的矢量位函数
Notes: 分析方法：由无旋场特性及其数学表达可知，无散场分析问题可转化为引入另一个不受散度约束的矢量场分析问题。即，如果获知了所引入的矢量场结果，则对其求旋度便可得到相应无散场的结果。通过引入不受散度约束矢量场的分析求知无散场的有利因素在于，任意规定引入场的散度结果，均不会对待求无散场的结果产生任何影响。这样，分析引入场时，借助选择规定其恰当的散度，可望较直接分析无散场更为便利。所引入的矢量场也称为该无散场的矢量位函数。

## Slide 8
有散有旋场
  特性：场空间即存在散度源，也存在旋度源。场源所在位置处，其
  相应的散度或旋度不为零。
  数学表达：
无旋场部分
无散场部分
Notes: 分析方法：将分别求知的无旋场和无散场进行叠加。无旋场和无散场可分别通过相应的标量位和矢量位分析得到。

## Slide 9
无散无旋场
  特性：所关心的场空间内无源，其中各处的散度和旋度均为零。
  数学表达：
Notes: 分析方法：首先对其无散场相应的标量位进行拉普拉斯运算分析，然后对分析得到的标量位函数进行梯度运算，从而得出该无散无旋场分布。

## Slide 10
拉普拉斯运算
直角坐标系下
圆柱坐标系下
球坐标系下

## Slide 11
主要知识点
矢量场的分类
散度定理
1
矢量场的分类
2
矢量场与源的因果关系

## Slide 12
二、矢量场与源的因果关系——亥姆霍兹定理
在有限的区域V内，其中的矢量场由V中和S面上分布的散度源和旋度源惟一地确定。
其中：
式中：
分别为散度源和旋度体密度；
分别为散度源和旋度面密度。
Notes: 任何物理矢量在空间分布所形成的矢量场，都是由其场源所产生而形成的结果。通过矢量场分析可知，有两种产生矢量场的场源，分别为散度源和旋度源，并形成相应的无旋场和无散场。场源可以点分布、线分布、面分布、体分布等四种形式存在于空间各区域中与包围面上。一定空间中的任意矢量场，均可通过因果关系的分析认识，由该空间内的体分布场源以及该空间包围面上的面分布场源的贡献，给出其表达式。

## Slide 13
总 结：矢量场的分类及其场与源的因果关系
空间中任意发散、涡旋的矢量场，按其分布特性可分为四种类型；各类矢量场的分布可通过引入标量位和矢量位进行分析；
亥姆霍兹定理给出了分析和求解电磁问题的一条主线。
矢量场的分类
无旋场、无散场、有散有旋场、无散无旋场
矢量场与源的因果关系
亥姆霍兹定理

## Slide 14
物理量的分析方法/ Analysis
01
02
03
04
物理量与场及其形象化表示
标量场分析
矢量场分析
物理量分析的数学基础

## Slide 15
谢谢倾听！